阳环高建审〔2014〕14号

关于塑胶制品生产建设项目环境影响

报告表的批复

阳江市澳源塑胶制品有限公司：

你公司报来《塑胶制品生产建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”），阳江市环境技术中心对报告表的评估意见收悉。经局业务评审会集体研究，提出审批意见如下：

一、项目概况

该项目位于阳江高新区福冈工业园科技三路北地段，为租赁阳江市正鸿金属制品有限公司厂房，厂房用地面积3980.07m2，建筑面积约2182m2。主要建设内容包括生产车间-A、B、C和宿舍-A等。生产车间为一层高钢结构厂房；宿舍-A为5层高钢筋混凝土结构的楼房等。

项目以聚丙烯和聚酰胺为主要原材料，通过开料烘料、注塑和包装等工序，生产各种塑料厨具产品。年耗聚丙烯约37吨、聚酰胺35吨，年产各种塑料厨具产品39万个。主要生产设备包括注塑机13台，配套注塑设备12台和修模设备5台等。

项目一年工作日为300天，每天8小时工作制。项目劳动定员20人，其中约有10人住宿，项目不设食堂。项目总投资500万元，其中环保投资20万元。

根据报告表的评价结论和阳江市环境技术中心的评估意见（阳环技〔2014〕90号），本项目属工业建设项目，在落实报告表提出的各项环保措施的前提下，我局原则同意报告表的评价结论，批准你公司报批的《塑胶制品生产建设项目环境影响报告表》。

二、该项目经审批部门批准其建设项目的，应当认真落实《报告表》和本批复意见提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作：

（一）营运期烘料、注塑车间产生的微量的注塑有机废气属于无组织排放，主要为非甲烷总烃类污染物。采取活性炭吸附治理设施，对注塑车间有机废气进行治理，以降低注塑有机废气对周边环境的影响，车间内应设置有强风排气扇，保持车间内良好的通风效果，确保边界所排废气浓度达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44／27-2001) 第二时段二级标准限值要求。

（二）营运期本项目生产过程中无生产废水产生，主要废水污染源为员工的日常的生活污水，生活污水通过厂内三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，由市政污水管网引至高新区第一污水厂处理后的尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B类标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准中较严者，尾水排入漠阳江西干流埠场段。

（三）合理布置厂区，对噪声源采取基础减震、隔声、消声等措施，定期维护设备，使厂界昼夜噪声符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中3类区标准。

（四）营运期固体废物主要是生产车间内产生的塑胶废料、次品等生产固废及员工生活垃圾等。塑胶废料和次品等废塑胶统一收集后循环利用或交由专业回收公司回收处理；员工生活垃圾必须经环卫部门统一收集运到垃圾填埋场处理，严禁随意弃置，做好及时清运，并对垃圾堆放点进行定期消毒，杀灭害虫，避免产生恶臭、孳生蚊。

（五）营运期，项目应高度重视环境保护工作，建立、健全各项环境监督和管理制度，保证各种设施的正常运行，确保达标排放，定期委托有资质的环境监测部门对各污染源主要污染物的排放源强及项目所在区域的环境质量进行监测。

（六）加强与周围群众及相关部门的沟通联系，及时发现问题，有问题须立即整改，以减少对外界的影响。

三、本项目主要污染物排放总量控制指标：COD：0.11t/a，NH3-N：0.0138t/a，由高新区第一污水厂消纳。

四、建立施工期环境监理制度，委托有资质的单位做好施工期的环境监理工作。环境监理报告应及时报送有关环保部门，并作为项目竣工环境保护验收的依据之一。

五、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。根据《建设项目环境保护管理条例》的规定，该项目竣工后，应按规定程序向环境保护行政主管部门申请项目的竣工环保验收。需配套的污染防治设施经验收合格后，项目方可正式投入生产。

七、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条规定，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

阳江市环境保护局高新分局

2014年12月30日