阳环高建审〔2014〕8号

关于阳江市嘉嘉利五金制品有限公司建设项目环境影响报告表的批复

阳江市嘉嘉利五金制品有限公司：

你公司报来《阳江市嘉嘉利五金制品有限公司建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”），阳江市环境技术中心对报告表的评估意见收悉。经局业务评审会集体研究，提出审批意见如下：

一、项目概况

该项目位于阳江市高新区福冈工业园高新三路西边地段，占地面积14125.01㎡，建筑面积3600㎡。主要建设内容为厂房、仓库、办公室及其他配套设施等。主要项目建设内容：车间1建筑面积为1728 ㎡，功能为生产车间、办公室；车间2建筑面积为1836㎡，功能为生产车间、仓库, 值班室一层建筑面积为36 ㎡。主要以301钢板为原材料，通过切割、水磨、冲压成型、装配、包装等工序生产方格刀片等五金配件。包装材料主要为纸箱，年用量为2000个/年。生产规模：钢板为20吨/年，方格刀片为50万套/年。主要设备： 5台J23-25冲床机，5台J23-20冲床机，4台J23-10冲床机，水磨机4台，自动水磨机3台，烘焊机2台，打孔机2台，切割机1台。本项目一年工作日为300天，每天8小时工作制。项目员工均不在厂内食宿。项目总投资400万元，其中环保投资19.2万元。

根据报告表的评价结论和阳江市环境技术中心的评估意见（阳环技〔2014〕72号），本项目属工业建设项目，在落实报告表提出的各项环保措施的前提下，我局原则同意报告表的评价结论，批准你公司报批的《阳江市嘉嘉利五金制品有限公司建设项目环境影响报告表》。

二、该项目经审批部门批准其建设项目的，应当认真落实《报告表》和本批复意见提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作：

（一）施工期现场应采取有效的防尘措施，物料封闭运输，边界设置围墙和主体工程封闭，施工扬尘等废气污染物排放应符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）标准限值要求。施工期选用低噪声或带隔声、消声机械设备，高噪声作业区应远离声环境敏感点，设置隔声屏障，避免噪声扰民，噪声排放须符合国标《建筑施工场界环境噪声排放标准值》（GB12523—2011）中标准限值。

（二）施工时产生的泥浆水及泥浆与开挖地基产生的多余土方掺合后外运至规定地点处置，不得污染现场及周围环境；在回填土堆放场、施工泥浆产生点以及混凝土搅拌机及输送系统的冲洗污水应设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池沉淀后回用到施工中去；在工地周边开挖临时排水沟，雨水经由排水沟汇入沉沙池，再排至市政雨水管网，生活污水经临时化粪厌氧池处理后达到广东省地方标准《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级排放标准，最后汇入污水处理厂。

（三）运营期生产过程中产生的废水主要是水磨废水及员工的生活污水，生活污水经化粪池处理后直接排入市政污水管网，生产废水经多级沉淀池处理后循环使用，不对外排放。项目处理后的污水达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44／26-2001)第二时段三级标准后，经过市政污水管网接入高新区第一污水处理厂进行处理，处理后排放的污水达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准。

（四）项目应合理布置厂区，对噪声源采取基础减震、隔声、消声等措施，使厂界昼夜噪声符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中3类区标准。

（五）定期对设备进行维护和保养，减少因设备老化或保养不当而产生的噪声；同时严格控制作业时间，管理规范员工日常作业。以减少设备噪音对环境的影响。

（六）建设单位要严格按照环评要求，遵守国家有关法律和规定，严格执行“三同时”制度，并认真执行本评价提出的环保措施，加强监督管理。

（七）员工生活垃圾定期由环卫工人统一清运处置，并定时在垃圾堆放点消毒、杀虫。钢材边角料、废包装袋和水磨渣分类收集后交有关单位外运回收处理。

三、本项目主要污染物排放总量控制指标：项目生活废水产生量172.8 t/a， COD排放量为0.0346 t/a，氨氮排放量为0.0043 t/a。项目产生的生活废水经预处理后排入市政污水管网，最后，排放的废水经市政管网排入阳江高新区第一污水处理厂再次处理，项目排放的污染物总量指标由阳江高新区第一污水厂消化。

四、建立施工期环境监理制度，委托有资质的单位做好施工期的环境监理工作。环境监理报告应及时报送有关环保部门，并作为项目竣工环境保护验收的依据之一。

五、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。根据《建设项目环境保护管理条例》的规定，该项目竣工后，应按规定程序向环境保护行政主管部门申请项目的竣工环保验收。需配套的污染防治设施经验收合格后，项目方可正式投入生产。

七、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条规定，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

阳江市环境保护局高新分局

2014年12月12日