阳江市高新区洋边村村庄规划修编(2018-2035年)

## 村庄规划管制规则

- 村庄发展目标

发挥洋边村田园景观和海岸的优美风光优势，大力发展现代生态渔农业，形成洋边村特色农业生产和生态旅游业的产业结构，改善村内环境，以地方特色现代农业和海岸生态旅游业为延伸的一、三产业联动发展的生态宜居美丽乡村。

- 生态保护

保护村内生态林、水域、自然保留地等生态用地，不得进行破坏生态景观、污染环境的开发建设活动，做到慎砍树、禁挖山、不填湖。

- 耕地和永久基本农田保护

（1）本村内已划定永久基本农田135.12公顷，主要呈带状沿村道分布于山间平缓地带，永久基本农田一经划定，任何单位和个人不得擅自占用或改变用途。

（2）本村耕地保有量159.44公顷，不得随意占用耕地；确实占用的，应经村民小组确认，村委会审查同意出具书面意见后，由镇政府按程序办理相关报批手续。

（3）未经批准，不得在园地、商品林及其他农用地进行非农建设活动，不得进行毁林开垦、采石、挖沙、采矿、取土等活动。

- 历史文化传承与保护

本村的历史建筑主要为祠堂，为对其进行保护，禁止在乡村历史文化保护线范围内进行影响历史风貌的各类建设行为。

- 产业和建设空间管制

本村内村庄建设用地规模为35.28公顷。

1.产业发展空间

（1）经营性建设用地建筑密度需控制在45%以下，建筑高度不超过18米，容积率不超过1.2，绿地率大于30%。

（2）经营性建设用地调整应经村民小组确认，由村委会审查同意，逐级报村庄规划原审批机关批准。

2.农村住房

（1）规则新申请的宅基地，每户建筑基底面积控制在120平方米以内，应在划定的宅基地建设范围内，且优先利用村内空闲地、闲置宅基地和未利用地。

（2）村民建房建筑层数不超过3层半，建筑高度不高于15米（首层层高≤4.5m，其余两层≤3.6m）。巷道不小于3米，建筑退巷道不小于1米。村民住房应体现岭南特色，统一采用现代风格，符合村庄整体景观风貌控制性要求。

3.基础设施和基本公共服务设施

（1）不得占用交通用地建房，沿县道两侧布局的农房，退距不少于10米；沿乡道两侧布局的农房，退距不少于5米。

（2）村内供水接自来水市政管网，供水源为阳江市漠江水厂，生态污水池集中处理污水，敷设污水管网，房屋排水接口需向村民小组确认后再进行建设。

（3）垃圾收集点、公厕、污水处理设施等基础设施用地及综合服务站、基层综合性文化服务中心、卫生室、养老和教育等公共服务设施用地主要包括洋边村卫生站、文化室、各村公厕、文化广场等设施，村民不得随意占用。

- 村庄安全和防灾减灾

（1）村民的宅基地选址和农房建设须避开自然灾害易发地区，村民生产建设活动应注意远离这些区域。

（2）村庄消防通道的设置应符合村庄消防安全的要求，不得少于4米；道路为消防通道，不准长期堆放阻碍交通的杂物。

（3）学校、广场等为我村防灾避险场所，紧急情况下可躲避灾害。

# Comments

根据各个行政村的情况进行论述，例如靠海的村庄保留原句，不靠海的村庄就删除“和海岸生态旅游为”